## Slide 1
ระบบตรวจสอบคุณภาพการประกอบ Heat Pump
ด้วยกล้องอุตสาหกรรมและ OpenCV Template Matching แบบ Real-time
Real-time Quality Inspection System using Industrial Camera & Computer Vision
ผลการทดสอบระบบ | วันที่ 11 – 16 พฤษภาคม 2569
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ | Industrial Engineering Project
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,384
ชิ้นงานตรวจสอบ
2,376
ผ่านการตรวจ (OK)
8
พบของเสีย (NG)
97.5%
ความแม่นยำ
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
1 / 14

## Slide 2
สารบัญ | Agenda
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
2 / 14
01
วัตถุประสงค์โครงงาน
Project Objectives
02
ขอบเขตการดำเนินงาน
Project Scope
03
สถาปัตยกรรมระบบ
System Architecture
04
ผลการทดสอบรายวัน (11–16 พ.ค.)
Daily Test Results
05
การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
Defect Analysis
06
ความแม่นยำในการตรวจจับ
Detection Accuracy (≥95%)
07
ประสิทธิภาพเวลาประมวลผล
Processing Time (<500 ms)
08
การลดต้นทุนและเวลา
Cost & Time Reduction
09
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
Conclusion & Recommendations

## Slide 3
วัตถุประสงค์โครงงาน | Project Objectives
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
3 / 14
1
ศึกษาสภาพปัญหา
วิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องจาก Human Error ในกระบวนการประกอบ Heat Pump
2
พัฒนาระบบ Real-time
ออกแบบระบบด้วยกล้องอุตสาหกรรม + OpenCV Template Matching ที่มีความเร็ว < 500 ms
3
ความแม่นยำ ≥ 95%
ระบบต้องตรวจพบของเสีย (NG) ได้ไม่น้อยกว่า 95% ของทั้งหมด
4
ลดต้นทุนการเคลม 50%
ลดค่าใช้จ่ายจากการเคลมของเสียที่หลุดรอดจากกระบวนการลงอย่างน้อย 50%
5
ลดเวลา/ต้นทุน > 50%
ลดเวลาและต้นทุนระหว่างกระบวนการผลิต ให้มากกว่า 50%
6
ต่อยอดระบบ
เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้และขยายระบบในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

## Slide 4
ขอบเขตโครงงาน | Project Scope
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
4 / 14
🔧 จุดตรวจสอบ 8 จุด | 8 Inspection Points
FD
Filter Drier
HGV
Hot Gas Valve
EV
Expansion Valve
HPS
High Pressure Sensor
CSR
Common-Start-Run
CV
Check Valve
BW1
Bolt & Washer #1
BW2
Bolt & Washer #2
1
ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการประกอบ Heat Pump ตามจุดตรวจที่กำหนด 8 จุด
2
ใช้กล้องอุตสาหกรรม HikRobot (หรือ USB/IP Camera) สำหรับตรวจจับภาพชิ้นงาน
3
ประมวลผลภาพด้วย OpenCV เทคนิค Template Matching, Color และ Edge Detection
4
ตรวจสอบการมีอยู่ของชิ้นส่วน: Bolt & Washer และ Expansion Valve Nut
5
ตรวจสอบความถูกต้อง: Wiring C-S-R, High Pressure Sensor, Filter Drier, Check Valve, Hot Gas Valve
6
แสดงผล OK / NG แบบ Real-time พร้อมบันทึก Log และภาพผล
7
ระบบทำงานบน PC ทั่วไป ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะทาง (GPU ไม่จำเป็น)
8
ทดสอบระบบ 6 วันทำการ (11–16 พฤษภาคม 2569) รวม 2,388 ชิ้น

## Slide 5
สถาปัตยกรรมระบบ | System Architecture
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
5 / 14
Hardware Layer
📷
HikRobot Industrial Camera
MV-CA013-20GC (1.3 MP, GigE)
💻
Processing PC
Intel Core i5, RAM 8 GB, Windows 11
🔌
GigE Network Adapter
1 Gbps dedicated port
💡
LED Ring Light
ให้แสงสม่ำเสมอลดเงา
→
Software Layer
🐍
Python 3.11 + Flet 0.84
Cross-platform UI Framework
👁️
OpenCV 4.x
Template Matching, Color Detection
🤖
HikRobot MVS SDK
Camera Control & Frame Grab
📊
PIL / NumPy
Image Processing & Annotation
💾
CSV Log + JPEG Save
Automatic data recording
→
Output Layer
✅
Real-time Display
OK / NG ทันที < 500 ms
🔴
NG Banner Overlay
ชื่อจุดบกพร่อง + คำอธิบาย
📝
CSV Log File
บันทึกทุก timestamp
🖼️
JPEG Image Archive
ภาพผลพร้อม Annotation
📈
Dashboard Report
สรุปสถิติรายวัน/รายสัปดาห์

## Slide 6
ผลการตรวจสอบรายวัน | Daily Inspection Results (11–16 พ.ค. 2569)
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
6 / 14
ชิ้นงานทั้งหมด
2,384
units
ผ่านการตรวจ (OK)
2,376
units
พบของเสีย (NG)
8
units
อัตรา OK
99.66%
อัตรา NG
0.34%
วันที่
วันทำงาน
ผลิต (units)
OK (units)
NG (units)
NG Rate (%)
OK Rate (%)
Process Time (avg ms)
สถานะ
11 พ.ค.
วันจันทร์
396
393
3
0.76
99.24
287
⚠️ พบ NG
12 พ.ค.
วันอังคาร
396
396
-
0.00
100.00
312
✅ ปกติ
13 พ.ค.
วันพุธ
396
395
1
0.25
99.75
298
⚠️ พบ NG
14 พ.ค.
วันพฤหัสฯ
396
396
-
0.00
100.00
275
✅ ปกติ
15 พ.ค.
วันศุกร์
396
396
-
0.00
100.00
263
✅ ปกติ
16 พ.ค.
วันเสาร์
404
400
4
0.99
99.01
341
⚠️ พบ NG
รวม 6 วัน
2384
2376
8
0.34
99.66
296
✅ ผ่านเกณฑ์

## Slide 7
กราฟผลการตรวจสอบรายวัน | Daily Inspection Chart
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
7 / 14
Chart: ยอดชิ้นงาน OK / NG รายวัน
| May-11 | May-12 | May-13 | May-14 | May-15 | May-16
OK (units) | 393 | 396 | 395 | 396 | 396 | 400
NG (units) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
📊 สรุปผลรายสัปดาห์
ชิ้นงานรวม 6 วัน
2,384 units
ผ่านการตรวจ (OK)
2,376 units
พบของเสีย (NG)
8 units
OK Rate
99.66%
NG Rate
0.34%
วันที่พบ NG สูงสุด
16 พ.ค. (4 units)
จุดบกพร่องหลัก
Bolt & Washer

## Slide 8
การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง | Defect Analysis by Inspection Point
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
8 / 14
Chart: สัดส่วน NG แยกตามจุดตรวจ
| Expansion Valve | Filter Drier | Bolt & Washer
NG Count | 3 | 2 | 2
รายละเอียดข้อบกพร่องที่พบ | Defect Detail
จุดตรวจ
คำอธิบาย
NG
Filter Drier
ผิดรุ่น / ติดตั้งผิด
2
Hot Gas Valve
ผิดทิศทาง
-
Expansion Valve
ขาดหายหรือผิดรุ่น
3
High Pressure Sensor
ไม่ครบ / หลวม
-
Common-Start-Run
สายผิดลำดับ
-
Check Valve
ผิดทิศทาง
-
Bolt & Washer
ขาดหายหรือไม่ครบ
2
⚠️ สาเหตุหลัก: พนักงานหยิบชิ้นส่วนผิด และลืมใส่อุปกรณ์ (Human Error)

## Slide 9
ความแม่นยำในการตรวจจับ | Detection Accuracy Test (เป้าหมาย ≥ 95%)
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
9 / 14
ผลการทดสอบความแม่นยำ | Accuracy Validation
97.5%
Detection Accuracy (≥ 95% ✅ ผ่านเกณฑ์)
วิธีการทดสอบ | Test Method
• ฉีดข้อบกพร่องที่ทราบแน่ชัด 40 รายการ
(ทดสอบทุก 7 จุดตรวจ × 5-6 รูปแบบ)
• ระบบตรวจพบ: 39 รายการ / พลาด: 1 รายการ
• อัตราตรวจพบ (Recall): 97.5%
• อัตรา False Positive: < 2.0%
ตาราง Confusion Matrix | Performance Metrics
ระบบตัดสิน: NG
ระบบตัดสิน: OK
จริง: NG
39 (TP)
1 (FN)
จริง: OK
1 (FP)
2,341 (TN)
Precision
97.5%
TP / (TP+FP)
Recall
97.5%
TP / (TP+FN)
Specificity
99.96%
TN / (TN+FP)
F1-Score
97.5%
Harmonic Mean

## Slide 10
ประสิทธิภาพเวลาประมวลผล | Processing Time Performance (เป้าหมาย < 500 ms)
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
10 / 14
Chart: เวลาประมวลผลเฉลี่ยรายวัน vs เป้าหมาย 500 ms
| May-11 | May-12 | May-13 | May-14 | May-15 | May-16
Avg Process Time (ms) | 287 | 312 | 298 | 275 | 263 | 341
Target (500 ms) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
ตัวเลขสำคัญ | Key Numbers
ค่าต่ำสุด (Min)
263 ms
ค่าสูงสุด (Max)
341 ms
ค่าเฉลี่ย (Avg)
296 ms
เป้าหมาย (Target)
500 ms
ส่วนต่างจากเป้า
−159 ms
ผลการประเมิน
✅ ผ่านเกณฑ์
ส่วนประกอบเวลาประมวลผล | Processing Time Breakdown:
Frame Grab
~80 ms
Image Decode
~15 ms
Template Match ×7
~120 ms
NG Detection
~30 ms
Annotation
~25 ms
CSV + Save
~BG thread

## Slide 11
การลดต้นทุนและเวลา | Cost & Time Reduction Analysis
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
11 / 14
💰 การลดต้นทุนการเคลมของเสีย | Claim Cost Reduction
สมมติฐาน:
• NG หลุดรอด (human): 3.2 unit/วัน • ค่าเคลมต่อหน่วย: 3,500 บาท
ก่อนใช้ระบบ (Human Inspection)
67,200 บาท/สัปดาห์
หลังใช้ระบบ (AI Inspection)
1,680 บาท/สัปดาห์
ประหยัดได้
65,520 บาท/สัปดาห์
อัตราลดลง
97.5%
✅ ลดต้นทุนการเคลม 97.5% (เป้าหมาย ≥ 50%) → ผ่านเกณฑ์
⏱️ การลดเวลาตรวจสอบ | Inspection Time Reduction
สมมติฐาน:
• Human: ตรวจ 8 จุด/unit ใช้ 45 วินาที • System: 341 ms/unit
Human Inspection (ก่อน)
45 วินาที/unit
AI System (หลัง)
341 มิลลิวินาที/unit
ประหยัดเวลา
44.7 วินาที/unit
อัตราลดลง
99.2%
✅ ลดเวลาตรวจสอบ 99.2% (เป้าหมาย > 50%) → ผ่านเกณฑ์

## Slide 12
เปรียบเทียบก่อน – หลัง | Before vs After System Implementation
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
12 / 14
❌ ก่อนใช้ระบบ | Before (Manual Inspection)
🕐
เวลาตรวจสอบ
~45 วินาที / ชิ้น
👁️
วิธีการ
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)
📉
อัตราตรวจพบ NG
~85% (พลาดเฉลี่ย 15%)
💸
ค่าเคลมรายสัปดาห์
~67,200 บาท
🔄
ผลลัพธ์
ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับพนักงาน
📝
การบันทึก
Manual Log ไม่ครบถ้วน
⚠️
Human Error
ลืม / เหนื่อย / ไม่ตั้งใจ
➔
✅ หลังใช้ระบบ | After (AI Vision System)
🚀
เวลาตรวจสอบ
< 500 ms / ชิ้น (เฉลี่ย 296 ms)
🤖
วิธีการ
AI Vision + OpenCV Template Matching
🎯
อัตราตรวจพบ NG
97.5% (≥ 95% ✅)
💰
ค่าเคลมรายสัปดาห์
~1,680 บาท (-98%)
✔️
ผลลัพธ์
สม่ำเสมอ 100% ทุกชิ้น
📊
การบันทึก
Auto CSV + JPEG ทุก Timestamp
🛡️
Human Error
ระบบไม่เหนื่อย ไม่ลืม สม่ำเสมอ

## Slide 13
สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์ | Objective Achievement Summary
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
13 / 14
1
✅ บรรลุ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องจาก Human Error
พบ 7 รูปแบบข้อบกพร่อง จาก 8 จุดตรวจ ใน 6 วันทำการ
2
✅ บรรลุ
พัฒนาระบบ Real-time ความเร็ว < 500 ms
เวลาเฉลี่ย 296 ms | สูงสุด 341 ms (ต่ำกว่าเป้าหมาย 500 ms)
3
✅ บรรลุ
ความแม่นยำตรวจพบ NG ≥ 95%
Recall = 97.5% จาก 40 known defects
4
✅ บรรลุ
ลดต้นทุนการเคลม ≥ 50%
ลดลง 97.5% (จาก 67,200 → 1,680 บาท/สัปดาห์)
5
✅ บรรลุ
ลดเวลา/ต้นทุนกระบวนการ > 50%
ลดเวลาตรวจ 99.2% (45 วิ → 341 ms/unit)
6
✅ บรรลุ
เสนอแนวทางต่อยอดระบบ
Proposed: Multi-model, Cloud sync, PLC integration, Mobile alert

## Slide 14
สรุปและข้อเสนอแนะ | Conclusion & Recommendations
O-Ring / Heat Pump Quality Inspection System | ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI Vision
14 / 14
📌 สรุปผลโครงงาน | Project Conclusion
✅ ระบบตรวจสอบคุณภาพ Real-time ด้วย OpenCV Template Matching ทำงานได้จริงในสภาพแวดล้อมโรงงาน
✅ ตรวจสอบชิ้นงาน Heat Pump รวม 2,388 ชิ้น ใน 6 วันทำการ (11–16 พ.ค. 2569)
✅ ความแม่นยำในการตรวจจับ NG = 97.5% เกินเป้าหมาย 95%
✅ เวลาประมวลผลเฉลี่ย 296 ms ต่ำกว่าเป้าหมาย 500 ms
✅ ลดต้นทุนการเคลม 97.5% และลดเวลาตรวจสอบ 99.2%
💡 ข้อเสนอแนะการต่อยอด | Future Recommendations
🔗
PLC / SCADA Integration
เชื่อมต่อกับสายการผลิตอัตโนมัติเพื่อหยุดสายเมื่อพบ NG
🌐
Cloud Dashboard
รายงาน Real-time ผ่าน Web ให้ผู้บริหารดูได้ทุกที่
🤖
Deep Learning Upgrade
เพิ่ม YOLO / CNN สำหรับตรวจจับรูปแบบซับซ้อนขึ้น
📱
Mobile Alert
แจ้งเตือน LINE / SMS เมื่อพบของเสียเกินเกณฑ์
ขอบคุณ | Thank You